## Slide 1: HỆ THỐNG vOCS3.0 LAB VIETTEL PTIT
27/10/2020
Tác giả:
- Nguyễn Trọng Thái.
- Phạm Ngọc Hiệu
- Hoàng Thị Phương Thảo

## Slide 2: NỘI DUNG
PHẦN 1: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG vOCS3.0 LAB
PHẦN 2: TRIỂN KHAI TÍCH HỢP, DỊCH VỤ MỚI.
PHẦN 3: CẤU HÌNH GÓI CƯỚC.

## Slide 3: NỘI DUNG
PHẦN 1
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG vOCS3.0 LAB

## Slide 4
Kiến trúc hệ thống
Sơ đồ logic hệ thống vOCS3.0 LAB
Billing Domain
(PC/server)
Gy
CGW
Core Network Domain
vEPC
vIMS
cgwData
cgwPcrf
cgwVolte
pgw
Gx
http SOAP
Rx
Ro
Provisioning
Trigger
CDRGen
OCP
ocp
ocp-pcrf
MySQL
Aerospike
Kafka
webapp
vOCS3.0 LAB
Notes: 3GPP TS 32.296 V11.1.0 (2011-09)
3GPP TS 32.240 V15.0.0 (2018-01)
SOAP: Simple Object Access Protocol
CGW: charging Gateway
Ro Online charging reference point between a 3G network element and the OCS.
Rx Reference point between the PCRF and an AF.
CTF: Charging Trigger Function
OCF: Online Charging Function
ABMF: Account Balance Management Function
RF: Rating Function
Gx Reference point between a PCRF and a PCEF.
Gy Online charging reference point between a PCEF and an OCS.
Sy Reference point for policy enforcement between OCS and the PCRF.

## Slide 5
Kiến trúc hệ thống
Sơ đồ logic hệ thống vOCS3.0 LAB
MySQL: database chứa thông tin cấu hình hệ thống: gói cước, tham số, template CDR.
MySQL DB trên server 10.70.66.13:
Cách login: mysql -u root -p -h 127.0.0.1
Arospike: chứa profile thuê bao.
Aerospike DB trên server 10.70.66.14:
Cách login: aql -Uvocs –P
Kafka: chứa event từ các node OCP, Provisioning và Trigger tạo ra.
Trên server 10.70.66.14:
- List các topic: ./kafka-topics.sh --list --zookeeper localhost:2181
Provisioning
Trigger
CDRGen
OCP
ocp
ocp-pcrf
MySQL
Aerospike
webapp
Notes: SQL: mysql -u root -p -h 127.0.0.1
Webapp: phần giao diện web để cấu hình gói cước, định dạng cdr, luồng rating.
    Tiến trình ocp/ocp-pcrf: lấy thông tin profile gói cước khi thay đổi cấu hình.
    Trigger, cdrgen: tiến trình lấy thông tin định dạng cdr từ m
    Provisioning: xử lý lệnh webservice http SOAP. -rwxr-xr-x. 1 zkuser zkuser 1385 Jul 12 14:23 zkTxnLogToolkit.sh
    [root@ocs03 bin]# ./zkCli.sh get /consumers/vocs3.0/offsets/TriggerMsgQueue/0

## Slide 6
Kiến trúc hệ thống
Kiến trúc triển khai thực tế
Billing Domain
Gy
CGW
Core Network Domain
DRA
GGSN
cgwData
cgwPcrf
cgwVolte
pgw
Gx
http SOAP
Rx
Ro
Provisioning
Trigger
CDRGen
OCP
ocp
ocp-pcrf
MySQL
Aerospike
Kafka
webapp
EPC
IMS
MMSC
LB
BRAS
Khôi SCU
cgwftth
cgwVoice
MSC/STP/HLR
SMSC
Internal DCC
Radius
Notes: Diameter Routing Agent (DRA)

## Slide 7
Kiến trúc hệ thống
Kiến trúc triển khai thực tế
Kiến trúc:
      + Multi-site: tại nhiều tổng trạm/nhiều cụm
      + Hệ thống dự phòng DR.
Dịch vụ:
+ Tính cước đa dịch vụ: di động, cố định PSTN, FTTH
Phạm vi:
+ Triển khai vOCS3.0 tại Viettel (10 thị trường) + nhà mạng Mobicast.
Roadmap:
  + 5G SA/IoT.
  + Chuyển từ ứng dụng Monolithic sang ứng dụng cloud native.
  + Hướng đến Digital Platform.
Notes: Disaster Redundancy

## Slide 8: NỘI DUNG
PHẦN 2
TRIỂN KHAI TÍCH HỢP, DỊCH VỤ MỚI.

## Slide 9
Triển khai tích hợp
Chức năng Charging Gateway
Billing Domain
(PC/server)
Gy
CGW
Core Network Domain
vEPC
vIMS
cgwData
cgwPcrf
cgwVolte
pgw
Gx
http SOAP
Rx
Ro
02 hướng dịch vụ chính:
+ Dịch vụ từ mạng Core.
+ Dịch vụ từ các hệ thống CNTT.
Khả năng tích hợp mới:
      + Mạng Core : PSTN online, 5G.
      + Hệ thống CNTT: mobile money (Restful API); open API cho Digital Platform.
Notes: Gateway: Phân hệ đóng vai trò là cổng giao tiếp với các hệ thống khác.
Hệ thống bao gồm 2 loại gateway là:
Charging gateway: Đảm nhiệm kết nối với các hệ thống IMS, EPC.
Provisioning gateway (Giao diện để thay đổi thông tin thuê bao qua giao thức SOAP)
Phân hệ Gateway cũng đóng vai trò điều hướng và phân phối bản tin tới OCP và ProvisioningProcess

## Slide 10
Triển khai tích hợp
Chức năng Charging Gateway
Handle
Logic process
Distribution
CGW
Voice Connector
Data Connector
SOAP Connector
IMS
EPC
IT System
Notes: Gateway: Phân hệ đóng vai trò là cổng giao tiếp với các hệ thống khác.
Hệ thống bao gồm 2 loại gateway là:
Charging gateway: Đảm nhiệm kết nối với các hệ thống IMS, EPC.
Provisioning gateway (Giao diện để thay đổi thông tin thuê bao qua giao thức SOAP)
Phân hệ Gateway cũng đóng vai trò điều hướng và phân phối bản tin tới OCP và ProvisioningProcess

## Slide 11
Triển khai tích hợp
3
Logic Process
Xử lý một số trường thông tin trong bản tin request căn cứ theo các nghiệp vụ cấu hình cho loại dịch vụ: VD: xử lý Cell ID, MNP
Cơ chế chống quá tải “overload control”
Handle
Tiếp nhận các bản tin requests theo các giao thức khác nhau (Diameter, SOAP…), chuyển đổi thành các bản tin nội bộ đưa vào OCS để xử lý và xử lý chiều ngược lại khi trả về bản tin response.
Thành phần chức năng khối CGW
Distribution
Thực hiện chức năng điều hướng và phân phối bản tin lên các tiến trình tính cước tương ứng loại dịch vụ (OCP/Provisioning) theo cơ chế load sharing.

## Slide 12
Triển khai tích hợp
3
Cấu hình thực tế CGW - vOCS3.0 LAB
Distribution
Hệ thống vOCS3.0 LAB:
cgwData
cgwPcrf
cgwVolte
pgw
- lib/lib-common: Chứa các file thư viện phần mềm
- etc: Chứa các file cấu hình tiến trình
- log: Chứa các file log của tiến trình
- bin: Chứa các file chạy, start/stop/restart tiến trình
- translator: Chứa các lib phục vụ chuyển đổi giao thức
Notes: Lib/lib-common; bin; translator được cung cấp bởi đơn vị phát triển sản phẩm VHT khi dựng tiến trình mới hoặc trong các lần nâng cấp.
Etc: Thực hiện cấu hình, thay đổi theo tài liệu thiết kế triển khai của đơn vị VHKT.

## Slide 13
Triển khai tích hợp
3
Thực tế: khai báo mới/thay đổi
cấu hình CGW - vOCS3.0 LAB
Distribution
Bước 1: Xác định thông tin kết nối theo quy hoạch
Bước 2: Khai báo file cấu hình của tiến trình
Bước 3: Restart tiến trình và kiểm tra kết nối, dịch vụ
Gy
CGW
Core Network Domain
vEPC
vIMS
cgwData
cgwPcrf
cgwVolte
Gx
Rx
Ro

## Slide 14
Triển khai tích hợp
3
Thực tế: khai báo mới/thay đổi
cấu hình CGW - vOCS3.0 LAB
Distribution
Bước 1: Xác định thông tin kết nối theo quy hoạch
Hệ thống vOCS 3.0 Lab |  |  |  | Hệ thống Core |  |  | Giao diện
IP Address | Port | Host | Realm | IP Address | HostName | Realm Name | 
172.16.1.126 | 8551 | OCSVIETTEL.epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | 172.16.1.45 | GGHLGYVIETTEL.epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | Gy
172.16.1.126 | 3868 | PCRFVIETTEL.epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | 172.16.1.44 | GGHLGXVIETTEL.epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | Gx
 |  |  |  | 172.16.1.174 | pcscf.ims.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | ims.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | Gx
172.16.1.126 | 8558 | ro.epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | 172.16.1.174 | mmtelro.ims.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | ims.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org | Ro

## Slide 15
Triển khai tích hợp
3
Thực tế: khai báo mới/thay đổi
cấu hình CGW - vOCS3.0 LAB
Distribution
Bước 2: Khai báo trong file cấu hình của tiến trình trên vOCS3.0
<AgentInfo>
<id>1</id>
<name>GGSN_Gy_Connection</name>
<isServer>true</isServer>
<isTcp>true</isTcp>
<port>8551</port>
<appId>4</appId>
<host>OCSVIETTEL.epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org</host>
<realm>epc.mnc004.mcc452.3gppnetwork.org</realm>
<protocol>1</protocol>
<isNeedAuthen>true</isNeedAuthen>
<isNeedSendPing>false</isNeedSendPing>
<isNeedRespPing>true</isNeedRespPing>
<isCheckConnect>true</isCheckConnect>
<OamErrCode>DISCONNECTED_TO_GGSN_GY</OamErrCode>
<OamDescription>DISCONNECTED_TO_GGSN_GY</OamDescription>
<timePing>3000</timePing>
<timeRetry>3000</timeRetry>
<timeout>120000</timeout>
<timeoutData>30000</timeoutData>
<checkTimeoutData>true</checkTimeoutData>
</AgentInfo>
Bước 3: Restart tiến trình và kiểm tra kết nối, dịch vụ
Notes: Protocol:
DIAMETER = 1;
RADIUS = 2;
SMPP = 3;
MML = 4;
SOAP = 5;
CRA = 6;
-

## Slide 16: NỘI DUNG
PHẦN 3
CẤU HÌNH GÓI CƯỚC.

## Slide 17
Cấu hình gói cước
Gói cước trên hệ thống vOCS3.0 LAB
Link đăng nhập:
http://10.70.66.13:8080/vocs_lab/login.xhtml
Bước 1: Xác định đặc tính gói cước và giải pháp triển khai.
Bước 2: Khai báo cấu hình gói cước.
Bước 3: Reload/Restart tiến trình và kiểm thử dịch vụ

## Slide 18
Cấu hình gói cước
3
Action
Nghiệp vụ gắn với một hành vi của khách hàng
Regiser, Unregister, Topup, Charge…
Offer
Xác định cấu hình giá và policy trong quá trình sử dụng dịch vụ
THIẾT KẾ DATA MODEL CHO RATING ENGINE
PC
DR
Sort PC
PC: Thành phần bắt buộc có thứ tự của Action
DR: Min reserve, Max Reserve
Sort PC: quyết định thứ tự sắp xếp của các Price Component theo một điều kiện nào đó
PostProcess: chứa thông tin về kết quả sau khi thực hiện xong Action

## Slide 19
DATA MODEL CHO RATING ENGINE
3
Rate Table
Bảng giá cước ứng với một Event hay Service cần thực hiện tính cước
Block
Tập hợp các bảng giá (Rate Table) được thực hiện song song
Thuộc 1 trong 4 kiểu: Grant, Charge, Set , Policy
THIẾT KẾ DATA MODEL CHO RATING ENGINE
Decision Table
Normalizer
Decision Table: Bảng chứa thông tin về ID công thức tính cước dựa trên sự kết hợp các bộ chuẩn hóa Normalizer.
Normalizer: Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tính cước.

## Slide 20: THANK YOU FOR LISTENING!

## Slide 22
Notes: 3GPP TS 32.240 V15.0.0 (2018-01)

## Slide 25
CALL FLOW
3
Flow tính cước Data

## Slide 26
CALL FLOW
3
Flow Pcrf

## Slide 27
CALL FLOW
3
Flow MO FlowVOLTE