## Slide 1: Enodeb System
OVERVIEW

## Slide 2: Sơ đồ khối tổng quát hệ thống eNodeB
Cấu trúc eNodeB gồm 2 khối chính là Baseband Unit (BBU) và Remote Radio Unit (RRU). BBU và RRU kết nối với nhau thông qua chuẩn giao diện CPRI

## Slide 3: Khối xử lý Baseband – Baseband Unit (BBU)
BBU có chức năng giao tiếp với mạng lõi, xử lý tín hiệu băng gốc và giao tiếp với khối xử lý tín hiệu vô tuyến (Xử lý dữ liệu cho UE được gửi đến từ mạng lõi, Chuyển đổi dữ liệu sang IQ và gửi tới RRU để truyền đi, Cung cấp giao diện với RRU qua cổng quang CPRI (tối đa 6 RRU), Cung cấp tín hiệu đồng bộ clock giữa eNodeB và mạng lõi, Thực hiện chức năng OAM hệ thống, Cung cấp giao diện backhaul qua các cổng Ethernet,..)

## Slide 4: Khối vô tuyến – Remote Radio Unit (RRU)
Khối xử lý vô tuyến bao gồm các chức năng như: Xử lý giao tiếp CPRI giữa khối BBU và RRU, Biến đổi tín hiệu số sang tương tự và ngược lại, Nâng/hạ tần, Khuếch đại tín hiệu, Đo lường và điều khiển công suất phát, Khối cấp nguồn cho thiết bị, Điều chế và giải điều chế IQ.